## Slide 1: Опыт решения задачи дактилоскопической идентификации с использованием GPGPU
Станислав Юрьевич Сартасов, аспирант кафедры системного программирования Математико-Механического факультета СПбГУ
Научный руководитель: д.ф.-м.н. проф. Терехов А.Н.

## Slide 2: План доклада
Биометрическая идентификация и проблема масштабирования
Системные ошибки
Биометрическое слияние и классификация
Дактилоскопические алгоритмы
  Улучшение изображений
  FingerCode
  Распознавание по минуциям

## Slide 3: Биометрическая идентификация

## Slide 4: Проблема масштабирования
Сравнение один ко многим
Больше отпечатков
Больше времени

## Slide 5: Системные ошибки
Ошибки мэтчера
  False Acceptance Rate
  False Reject Rate
Ошибки системы

## Slide 6: Биометрическое слияние Классификация
Слияние
  Мультибиометрия
  Исходных данных
  Алгоритмов
  Метрики или ранга
  На основе принятия решения
Классификация
  Гальтона-Генри
  Основанные на Гальтона-Генри
  Кластеризация
  Непрерывная

## Slide 7: Непрерывный классификатор
A. Lumini, D. Maio, D. Maltoni
Сопоставление с отпечатком точки многомерного пространства
Ранжирование
Выбор k наилучших ИЛИ пороговая функция
  CMC(k)

## Slide 8: Непрерывный классификатор

## Slide 9: Улучшение изображения

## Slide 10: Улучшение изображения

## Slide 11: Улучшение изображения
Попиксельная нормализация
Контекстная фильтрация
  Фильтры Габора
  Преобразование Фурье
  Блочная
  Непрерывная
Пирамидальное

## Slide 12: Улучшение изображения
J. Bigun, K. Kollreider , H. Fronthaler, Halmstadt University
Разложение изображения в подобие гауссовой и лапласовой пирамиды
Построение дискретного комплексного поля направлений
Усреднение и нормализация
Усреднение по направлению
Объединение уровней

## Slide 13: Результаты
Распараллелен каждый этап
Без использования сепарабельности
Свёртка не оптимальна
Направленная фильтрация с применением общей и константной памяти
CPU: 7800 мс
CUDA: 50 мс

## Slide 14: FingerCode

## Slide 15: FingerCode
A. Jain, S. Prabhakar, L. Hong, S. Pankanti, Michigan State University
Выделение ядра отпечатка
  Отдельная проблема
Формирование области из концентрических колец
Свёртка области фильтрами Габора
Расчёт среднего отклонения цвета пикселов в каждом секторе
Подходит для непрерывной классификации

## Slide 16: Настройка FingerCode
Размер колец под размер отпечатка
Число фильтров
Число колец
Число секторов
Тестовые прогоны для оптимизации
  FAR(k), FRR(k)
  CMC(k)

## Slide 17: Результаты
 | Опор-ная точка | Шаб-лон | Мэт-чер | Ран-жиро-вание | Сумма | Только GPU | Мэтчер 1000000 | Сорти-ровка 1000000
Машина 1: CPU | 40,125 | 1336,54 | 121,1 | 23,5 | 1521,27 | 1497,77 |  | 
Машина 2: GPU | 9 | 143,75 | 1,95 | 35,3 | 190 | 154,7 | 15 | 
Машина 3: GPU | 3 | 46,95 | 1 | 30,9 | 81,85 | 50,95 | 4 | 8
Машина 1: GPU | 3 | 36,35 | 1 | 28,3 | 68,65 | 40,35 | 4 | 11

## Slide 18: Распознавание по минуциям

## Slide 19: Выделение минуций
Бинаризация, утончение линий, выделение связей
Выделение минуций из изображения в оттенках серого

## Slide 20: Выделение минуций
J. Bigun, K. Kollreider , H. Fronthaler, Halmstadt University
Много общего с алгоритмом улучшения изображения
При условии высокой линейной симметрии вокруг
Разбиение на блоки и поиск локальных максимумов
Убывающая сортировка по PS

## Slide 21: Результаты
Параллелизация свёртки
Свёртки не оптимальны
Поиск максимумов последовательный
CPU: 10420 мс
CUDA: 60 мс

## Slide 22: Сопоставление минуций
Текущее направление исследований
Поиск параметров поворота и параллельного переноса
  Перебор
  Спуски
  Генетические алгоритмы
  Треугольные структуры
    Локальные
    Глобальные
  Выравнивание и локальный поиск
    По ядрам и дельтам
Метрика схожести

## Slide 23: Сопоставление минуций

## Slide 24: Двухуровневая архитектура

## Slide 25: Спасибо!
Stanislav.Sartasov@lanit-tercom.com
Stanislav.Sartasov@gmail.com